Требования к системе аварийного освещения.

- Автономный режим работы в течении 1 часа, освещение должно появляться при отсутствии электроснабжения аварийных светильников.

- Должны иметь датчик состояния, информирующий об уровне заряда аккумулятора и его работоспособности.

- Время перезарядки — не более 24 часов.

- Режим освещения — не постоянный. Только при отсутствии электропитания.

- Крепление к любому типу потолков и стен.

- Люминесцентная лампа не менее 8W.