Колл-центр.

Характеристика колл-центра:

- ДСП 16-22 мм, цвет "шагрень белая, оранж. манго, гасиенда черная, серый титан";

- Для перегородок используется специальная декоративная обивочная ткань, а именно 100% полиэстер с высокой плотностью до 230г/м2 (Ткань Suedine, цвет "в цвет мебели (серый- несколько оттенков, оранж,)" ), которая устойчива к внешним воздействиям и легко моется моющими средствами. (все цвета согласовать с заказчиком).;

- Под тканью - поролон 15 мм для обеспечения звукопоглощения;

- алюминиевый профиль на всех стыках и торцах толщиной не менее 48 мм, цвет светло-серый металлик-согласовать с заказчиком.;

- Алюминиевые кронштейны для установки системных блоков;

- Отверстия с заглушками для проводов;

- Регулируемые ножки перегородок, позволяющие нивелировать неровности пола;

- Высота перегородок 150см

- Класс шумопоглощения конструкции перегородки не ниже «В» в соответствии со стандартом ISO 11654 (Classification of sound absorbers into Sound Absorption Classes A-E).

- Все разъемные (в процессе монтажа/демонтажа) соединения должны быть типа «металл-металл» или «пластик-пластик».

- Должна быть обеспечена возможность многократной сборки/разборки перегородок.

Гарантийные обязательства на шумопоглащающие:

- полная гарантия на все изделия (включая составные части)  36 месяцев.

Требования к доставке и сборке перегородок:

Поставщик должен обеспечить проведения следующих работ за собственный счет:

Доставка до места сборки

Погрузо-разгрузочные работы

Погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора

Сроки проведения работ по установке и сборке мебели согласовываются с заказчиком

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Требования к документации:

- исполнительная документация должна быть передана заказчику в одном экземпляре и на русском языке;

- расчет стоимости должен быть выполнен в рублях.

Требования к доставке и сборке мебели:

- Товар должен быть упакован в разовую тару, не имеющей видимых повреждений, обеспечивающую его сохранность от повреждений и загрязнений.

- Поставщик должен обеспечить проведение следующих работ за собственный счет: доставка до места монтажа, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, погрузка и вывоз сопутствующего мусора.

Перечень основных регламентирующих документов.

- все работы должны быть  выполнены в соответствии с действующими ГОСТами, с соблюдением пожарных и санитарных норм.